1、ZNR型软水器制水成本

ZNR型软水器因是浮动床,对盐的利用率较高,实际盐耗为理论值的1.3——1.4倍，因此对于该所原水硬度为374mg/l的实际制盐耗为：

×58.5×1.4=613g/吨水

式中：374mg/l为原水中含CaCO3 的量。

50为 CaCO3的分子量；

58.5为NaCL分子量；

即制每吨水的实际盐耗约为613克。

ZNR软水器自耗水为实际产水量的2%左右，电耗可以忽略不计。

因此制每吨水的成本约0.613×0.64(盐的价格)=0.39元。

水耗1×2%×1.5（水价）=0.03元。

因此每制软化水的成本约为0.42元/吨。